Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik  nr 1 do  umowy

(pieczęć  adresowa  wykonawcy)

# Formularz   cenowo – techniczny

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie,  dostawa  oraz  montaż  8 sztuk  tablic  informacyjnych.

2. Wszystkie  materiały  podstawowe  i  pomocnicze  do  wykonania  całości  przedmiotu  zamówienia  zapewnia  wykonawca.

2.1. Tablice  informacyjne  -  8  kompletów:

a/  materiał  -  blacha  podwójnie  ocynkowana  grubości  min. 1,2 mm,  wszystkie  obrabiane  krawędzie  i  otwory  dodatkowo  zabezpieczone  antykorozyjnie,

b/  wymiary  powierzchni  informacyjnej   -  min.  120,00  x  100,00 cm

c/  konstrukcja  mocowania  -  profile  zamknięte  ze  stali  min.  40 x 40 mm,  o  grub. ścianki  min. 3,0 mm,  zabezpieczone  antykorozyjnie  lakierem  proszkowym,

d/  pokrycie  tablicy – dwie  warstwy  folii -  folia  monomeryczna  z  nadrukiem  solventowym   o   rozdzielczości   min. 1200 x 1200 dpi   oraz   folia  anty-spray,

UWAGA:  Szczegółowe  dane do  projektów   graficznych  8  nadruków  dostarczy  zamawiający  w  terminie  3  dni   od  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia.

2.2.  Montaż  8  tablic:

a/ lokalizacje  - Drzonków, Zielona Góra-Amfiteatr, Lubrza,  Łagów, Czerwieńsk, Żagań, Ochla, okolice Lubniewic

b/ posadowienie  w  gruncie  przy  zastosowaniu   mieszanki   betonowej  klasy min. B-10

c/  wysokość  dolnej  krawędzi  tablicy  -  100,00  ± 2,00 cm od  powierzchni  gruntu.

3. Na  wykonanie  tablic  oraz  roboty  montażowe  udzielona  zostanie  36  miesięczna  gwarancja  jakości.

4. Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  najpóźniej  w  terminie  wystawienia  faktury  dokumentację   fotograficzną  zamontowanych  tablic  informacyjnych – po  2  zdjęcia  w  formacie  A-5 każdej  tablicy.

5. Wykonawca  oferuje  kompletne   wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę .................................... złotych, słownie złotych: ..................................    …...........................................................................................................................................................................,  zgodnie  z  następującą  kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa tzw. „brutto” (zł/ kpl.) | Wartość (zł) (5 = 3 x 4) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie ”Wartość” poz. 5 (zł) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. 2. | Wykonanie tablic informacyjnych Montaż tablic informacyjnych | 8 kpl. 8 kpl. |  |  |  |
| Razem - Cena oferty |  |  |

Dane  wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa / firma/,    adres,    nr  tel.,  faksu

NIP .............................  REGON ........................  KRS........................

……………………………………… , dnia  ………………………….

……………………………………………………………..

podpis/ y   osoby/ osób   uprawnionej/ ych

do  reprezentowania  wykonawcy